Opis przedmiotu zamówienia 1

Format A1

| Lp. | Nazwa komponentu, parametru lub cechy | Opis komponentu, parametru, cechy lub wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
|  | Rodzaj skanera | Skaner książkowy z głowicą skanującą umieszczoną ponad skanowanym obiektem |
|  | Tryby skanowania | Kolor – 24 bity, odcienie szarości – 8 bitów, bitonal |
|  | Maksymalny format skanowanych obiektów | Minimum 841 x 594 mm (A1) |
|  | Przetwornik obrazu | Liniowy przetwornik analogowo-cyfrowy |
|  | Rozdzielczość optyczna urządzenia | Minimum 300 dpi |
|  | Prędkość skanowania | Proces skanowania w kolorze (24 bit) obiektu o formacie A1 z rozdzielczością 200 dpi nie może trwać dłużej niż 4 s. |
|  | Monitor do kontroli | Skaner musi być wyposażony w minimum 22 calowy, kolorowy monitor do przeglądania rezultatów skanowania. |
|  | Skanowanie zbiorów nie w pełni rozwartych | Skaner musi być wyposażony w specjalny stół oraz układ optyczny umożliwiające skanowanie obiektów w pozycji płaskiej, szalkowej oraz w pozycji o kącie rozwarcia do 140 stopni. Skaner musi umożliwiać jednoczesne skanowanie obu stron rozwartego dzieła, a rezultaty skanowania muszą być wolne od zniekształceń i zachowywać ostrość oraz geometrię zarówno przy pracy w trybie płaskim jak i w trybie 140 stopni. |
|  | Szyba dociskowa | Skaner musi być wyposażony w szybę dociskową i dawać możliwość skanowania zarówno przy użyciu jak i bez użycia szyby. |
|  | Interfejs fizyczny | Skaner musi być wyposażony w interfejs komunikacyjny 1Gb Fast Ethernet, umożliwiający bezpośredni dostęp do pełnej funkcjonalności urządzenia z aplikacji klienckich posadowionych na dowolnych stacjach komputerowych pracujących w danym segmencie sieci, za pośrednictwem protokołu TCP/IP. |
|  | Interfejsy użytkownika | Skaner musi być wyposażony w dotykowy panel sterujący umożliwiający operatorowi dostęp do pełnej funkcjonalności urządzenia bez konieczności stosowania jakichkolwiek komputerów zewnętrznych. Skaner musi być wyposażony w interfejs użytkownika dostępny przez przeglądarkę WWW. |
|  | Dystrybucja plików | Skaner musi umożliwiać dystrybucję plików z obrazami: bezpośrednio na wskazany udział sieciowy, bezpośrednio do wskazanej lokalizacji na serwerze FTP |
|  | Obsługa zewnętrznych nośników pamięci | Skaner musi być wyposażony w minimum dwa porty USB oraz umożliwiać skanowanie i zapis rezultatów bezpośrednio na zewnętrzne nośniki USB (pendrive, inne urządzenie magazynujące USB) bez konieczności komunikacji z jakimkolwiek komputerem zewnętrznym. |
|  | Oświetlenie | Skaner musi zapewniać oświetlenie oryginału zimnym światłem LED nie zawierającym promieniowania UV oraz IR. Skaner musi być wyposażony w oświetlenie diodowe, ze źródłami umieszczonymi w głowicy urządzenia, o niskim poborze energii, oświetlające wyłącznie skanowany fragment obiektu, minimalizujące czas naświetlania oryginału. |
|  | Korekcja obrazów | Skaner musi automatycznie rozpoznawać format skanowanego obiektu i zwracać obraz w postaci wykadrowanej. Funkcja kadrowania musi umożliwiać zapis obrazu z uwzględnieniem marginesu o szerokości definiowanej przez użytkownika skanera. Skaner musi umożliwiać automatyczną korekcję zniekształceń geometrii obrazów wynikających z krzywizny rozłożonych pagin książki. |
|  | Oprogramowanie | Skaner musi być dostarczony wraz z oprogramowaniem. Oprogramowanie musi posiadać interfejs użytkownika w języku polskim. Oprogramowanie musi umożliwiać: wybór trybu i rozdzielczości skanowania – czarno-biały, odcienie szarości, kolor, z możliwością przełączania w ramach zadania, wybór skanowanego formatu (również formatów niestandardowych) wraz z odpowiednim kadrowaniem, zapis obrazów w formatach: TIFF, wielostronicowy TIFF, PDF, PDF/A, PNG, JPG, JPG2000 możliwość ręcznego kadrowania i podziału obrazu, przy skanowaniu książek, czasopism czy gazet, możliwość automatycznego oraz ręcznego podziału na prawą i lewą stronę, z usunięciem marginesu wewnętrznego, możliwość definiowania wielu masek skanowania oraz ich automatycznego wykorzystania do podziału skanowanych obiektów, możliwości korekcji obrazu: jasność, kontrast, prostowanie, usuwanie zanieczyszczeń, maskowanie zadanych obszarów, możliwość kompletowania dzieł z zeskanowanych obrazów, w sposób umożliwiający ich późniejszą całościową obróbkę, możliwość definiowania i zapisywania zestawów parametrów w celu ich późniejszego, wielokrotnego wykorzystywania. Zapisane w zestawach parametry muszą określać co najmniej ustawienia skanera, formaty wyjściowych plików z obrazami, nazewnictwo plików oraz miejsca ich zapisu, możliwość dodawania metadanych do skanowanych obiektów, możliwość dystrybucji skanowanych obiektów na wskazany udział lokalny bądź sieciowy, |
|  | Gwarancja | Skaner musi być objęty co najmniej 36-o miesięczną gwarancją, realizowaną przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela w ramach której zapewnione mają być: naprawa sprzętu w miejscu instalacji, wsparcie telefoniczne oraz mailowe w godzinach pracy Zamawiającego zgodnie z SIWZ (bez ograniczeń co do ilości). |
|  | Dostawa | Urządzenie zostanie dostarczone wraz z dokumentacją w języku polskim (komplet instrukcji oraz podręcznik użytkownika oprogramowania). Dostawa urządzenia musi obejmować: instalację i konfigurację sprzętu, instalację oprogramowania oraz szkolenie dla operatorów w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania. Uczestnicy szkolenia muszą otrzymać materiały szkoleniowe w języku polskim, opisujące czynności operatorskie niezbędne do wykonania podstawowych zadań procesu digitalizacji. |
|  | Wsparcie | W okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca musi zapewnić: wsparcie dla operatorów w zakresie konfiguracji sprzętu i oprogramowania, pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z bieżącą eksploatacją rozwiązania w środowisku Zamawiającego, okresową diagnostykę oraz operacje kalibracyjne, dwie dodatkowe sesje szkoleniowe dla operatorów w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania. |