Załącznik Nr 3 do SIWZ nr ref. 620/2016

###### FORMULARZ OFERTOWY

do postępowania o zamówienie publiczne pn.:

„„Zakup i dostawa 2 skanerów wysokoformatowych dla Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej””

# Dane dotyczące Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Nazwa .........................................................................................................................

Adres …........................................................................................................................

Nr telefonu/faksu / e-mail .............................................................................................

NIP................................................. nr REGON …........................................................

Zobowiązuję / zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę:

cena netto........................................................................................................ zł.

podatek VAT ................................................................................................... zł.

cena brutto...................................................................................................... zł.

(słownie: ........................................................................................................................................................)

w tym oferuję:

- Skaner wysokoformatowy– format A1 - ………………………………….………………………. * (nazwa i typ/model urządzenia) - ……………………………………….………. PLN brutto,

- Skaner wysokoformatowy – format A2 - ……………………………………………………….…………. * (nazwa i typ/model urządzenia) - …………………………..…………………… PLN brutto.

* Zgodnie z deklaracją sprzętową poniżej (Formularz zgodności wymagań i parametrów technicznych),

Oraz:

- oferuję gwarancję na ww. urządzenia zgodnie z SIWZ na okres ……….. miesięcy (min. 36 m-cy)**

# Równocześnie oświadczam, iż ww. Wykonawca/Wykonawcy:

- w cenie oferty uwzględnił / -li wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia;

- uważa/ją się za związanego / -ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, przy czym bieg ww. terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert;

- akceptuje/ją proponowany przez Zamawiającego projekt umowy;

- wykona/ - ją przedmiot zamówienia w terminach określonych w SIWZ;

- wykona / wykonamy* przedmiot zamówienia siłami własnymi    /    z udziałem podwykonawców****;

- następującym podwykonawcom powierzone zostanie wykonanie następujących części zamówienia****:

………………………………………… : ………………………………………………………………………..

………………………………………… : ………………………………………………………………………..

………………………………………… : ………………………………………………………………………..

- oświadczam/ -y, że informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od nr ........................
do nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach oferty są jawne.

# FORMULARZ ZGODNOŚCI WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Nazwa elementu | Wymagany parametr | Parametry urządzenia wymagane w SIWZ | Parametry urządzenia będącego przedmiotem oferty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Skaner – format A1 | Rodzaj skanera | Skaner książkowy z głowicą skanującą umieszczoną ponad skanowanym obiektem | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Tryby skanowania | Kolor – 24 bity, odcienie szarości – 8 bitów, bitonal | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Maksymalny format skanowanych obiektów | Minimum 841 x 594 mm (A1) | Spełnia / Nie spełnia* ……………………. mm |
|  | Przetwornik obrazu | Liniowy przetwornik analogowo-cyfrowy | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Rozdzielczość optyczna urządzenia | Minimum 300 dpi | Spełnia / Nie spełnia* ................................ dpi |
|  | Prędkość skanowania | Proces skanowania w kolorze (24 bit) obiektu o formacie A1 z rozdzielczością 200 dpi nie może trwać dłużej niż 4 s. | Spełnia / Nie spełnia* …………. S. |
|  | Monitor do kontroli | Skaner musi być wyposażony w minimum 22 calowy, kolorowy monitor do przeglądania rezultatów skanowania. | Spełnia / Nie spełnia* ………. cali |
|  | Skanowanie zbiorów nie w pełni rozwartych | Skaner musi być wyposażony w specjalny stół oraz układ optyczny umożliwiające skanowanie obiektów w pozycji płaskiej, szalkowej oraz w pozycji o kącie rozwarcia do 140 stopni. Skaner musi umożliwiać jednoczesne skanowanie obu stron rozwartego dzieła, a rezultaty skanowania muszą być wolne od zniekształceń i zachowywać ostrość oraz geometrię zarówno przy pracy w trybie płaskim jak i w trybie 140 stopni. | Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Szyba dociskowa | Skaner musi być wyposażony w szybę dociskową i dawać możliwość skanowania zarówno przy użyciu jak i bez użycia szyby. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Interfejs fizyczny | Skaner musi być wyposażony w interfejs komunikacyjny 1Gb Fast Ethernet, umożliwiający bezpośredni dostęp do pełnej funkcjonalności urządzenia z aplikacji klienckich posadowionych na dowolnych stacjach komputerowych pracujących w danym segmencie sieci, za pośrednictwem protokołu TCP/IP. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Interfejsy użytkownika | Skaner musi być wyposażony w dotykowy panel sterujący umożliwiający operatorowi dostęp do pełnej funkcjonalności urządzenia. Skaner musi umożliwiać dostęp do interfejsu użytkownika przez przeglądarkę WWW. | Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Dystrybucja plików | Skaner musi umożliwiać dystrybucję plików z obrazami: bezpośrednio na wskazany udział sieciowy, bezpośrednio do wskazanej lokalizacji na serwerze FTP, | Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Oświetlenie | Skaner musi zapewniać oświetlenie oryginału zimnym światłem LED nie zawierającym promieniowania UV oraz IR. Skaner musi być wyposażony w oświetlenie diodowe, ze źródłami umieszczonymi w głowicy urządzenia, o niskim poborze energii, oświetlające wyłącznie skanowany fragment obiektu, minimalizujące czas naświetlania oryginału. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Korekcja obrazów | Skaner musi automatycznie rozpoznawać format skanowanego obiektu i zwracać obraz w postaci wykadrowanej. Funkcja kadrowania musi umożliwiać zapis obrazu z uwzględnieniem marginesu o szerokości definiowanej przez użytkownika skanera. Skaner musi umożliwiać automatyczną korekcję zniekształceń geometrii obrazów wynikających z krzywizny rozłożonych pagin książki. | Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Oprogramowanie | Skaner musi być dostarczony wraz z oprogramowaniem. Oprogramowanie musi posiadać interfejs użytkownika w języku polskim. Oprogramowanie musi umożliwiać: wybór trybu i rozdzielczości skanowania – czarno-biały, odcienie szarości, kolor, z możliwością przełączania w ramach zadania, wybór skanowanego formatu (również formatów niestandardowych) wraz z odpowiednim kadrowaniem, zapis obrazów w formatach: TIFF, wielostronicowy TIFF, PDF, PDF/A, PNG, JPG, JPG2000, możliwość ręcznego kadrowania i podziału obrazu, przy skanowaniu książek, czasopism czy gazet, możliwość automatycznego oraz ręcznego podziału na prawą i lewą stronę, z usunięciem marginesu wewnętrznego, możliwość definiowania wielu masek skanowania oraz ich automatycznego wykorzystania do podziału skanowanych obiektów, możliwości korekcji obrazu: jasność, kontrast, prostowanie, usuwanie zanieczyszczeń, maskowanie zadanych obszarów, możliwość kompletowania dzieł z zeskanowanych obrazów, w sposób umożliwiający ich późniejszą całościową obróbkę, możliwość definiowania i zapisywania zestawów parametrów w celu ich późniejszego, wielokrotnego wykorzystywania. Zapisane w zestawach parametry muszą określać co najmniej ustawienia skanera, formaty wyjściowych plików z obrazami, nazewnictwo plików oraz miejsca ich zapisu, możliwość dodawania metadanych do skanowanych obiektów, możliwość dystrybucji skanowanych obiektów na wskazany udział lokalny bądź sieciowy, | Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Gwarancja | Skaner musi być objęty co najmniej 36-o miesięczną gwarancją, realizowaną przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela w ramach której zapewnione mają być: naprawa sprzętu w miejscu instalacji, wsparcie telefoniczne oraz mailowe w godzinach pracy (bez ograniczeń co do ilości). | Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Dostawa | Urządzenie zostanie dostarczone wraz z dokumentacją w języku polskim (komplet instrukcji oraz podręcznik użytkownika oprogramowania). Dostawa urządzenia musi obejmować: instalację i konfigurację sprzętu, instalację oprogramowania oraz szkolenie dla operatorów w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania. Uczestnicy szkolenia muszą otrzymać materiały szkoleniowe w języku polskim, opisujące czynności operatorskie niezbędne do wykonania podstawowych zadań procesu digitalizacji. | Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Wsparcie | W okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca musi zapewnić: wsparcie dla operatorów w zakresie konfiguracji sprzętu i oprogramowania, pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z bieżącą eksploatacją rozwiązania w środowisku Zamawiającego, okresową diagnostykę oraz operacje kalibracyjne, dwie dodatkowe sesje szkoleniowe dla operatorów w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania. | Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* |

| Nazwa elementu | Wymagany parametr | Parametry urządzenia wymagane w SIWZ | Parametry urządzenia będącego przedmiotem oferty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Skaner – format A2 | Rodzaj skanera | Skaner książkowy z głowicą skanującą umieszczoną ponad skanowanym obiektem | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Tryby skanowania | Kolor – 24 bity, odcienie szarości – 8 bitów, bitonal | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Maksymalny format skanowanych obiektów | Minimum 594 x 420 mm (A2) | Spełnia / Nie spełnia* ……………………. mm |
|  | Przetwornik obrazu | Liniowy przetwornik analogowo-cyfrowy | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Rozdzielczość optyczna urządzenia | Minimum 400 dpi | Spełnia / Nie spełnia* ................................ dpi |
|  | Prędkość skanowania | Proces skanowania w kolorze (24 bit) obiektu o formacie A2 z rozdzielczością 200 dpi nie może trwać dłużej niż 2 s. | Spełnia / Nie spełnia* …………. S. |
|  | Transportowanie urządzenia | Skaner musi charakteryzować się zwartą konstrukcją, umożliwiającą jego bezpieczny, wielokrotny transport bez konieczność demontażu jakichkolwiek elementów. Skaner musi być dostarczony z trwałym opakowaniem, odpornym na warunki zewnętrzne, zapewniającym bezpieczny transport, umożliwiającym wielokrotne wykorzystanie w celu przewożenia urządzenia. | Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Skanowanie zbiorów nie w pełni rozwartych | Skaner musi być wyposażony w specjalny stół oraz układ optyczny umożliwiające skanowanie obiektów w pozycji płaskiej oraz w pozycji o kącie rozwarcia 120 stopni. Skaner musi umożliwiać jednoczesne skanowanie obu stron rozwartego dzieła, a rezultaty skanowania muszą być wolne od zniekształceń i zachowywać ostrość oraz geometrię zarówno przy pracy w trybie płaskim jak i w trybie 120 stopni. | Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Szyba dociskowa | Skaner musi być wyposażony w ruchomą szybę, umożliwiającą dociśnięcie obu pagin dzieła, skanowanego w pozycji nie w pełni rozwartej (kąt rozwarcia nie większy niż 120⁰). | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Interfejs fizyczny | Skaner musi być wyposażony w interfejs komunikacyjny 1Gb Fast Ethernet, umożliwiający bezpośredni dostęp do pełnej funkcjonalności urządzenia z aplikacji klienckich posadowionych na dowolnych stacjach komputerowych pracujących w danym segmencie sieci, za pośrednictwem protokołu TCP/IP. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Interfejsy użytkownika | Skaner musi być wyposażony w dotykowy panel sterujący umożliwiający operatorowi dostęp do pełnej funkcjonalności urządzenia. Skaner musi umożliwiać dostęp do interfejsu użytkownika przez przeglądarkę WWW. | Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Dystrybucja plików | Skaner musi umożliwiać dystrybucję plików z obrazami: bezpośrednio na wskazany udział sieciowy, bezpośrednio do wskazanej lokalizacji na serwerze FTP, | Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Oświetlenie | Skaner musi zapewniać oświetlenie oryginału zimnym światłem LED nie zawierającym promieniowania UV oraz IR. Skaner musi być wyposażony w oświetlenie diodowe, ze źródłami umieszczonymi w głowicy urządzenia, o niskim poborze energii, oświetlające wyłącznie skanowany fragment obiektu, minimalizujące czas naświetlania oryginału. | Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Korekcja obrazów | Skaner musi automatycznie rozpoznawać format skanowanego obiektu i zwracać obraz w postaci wykadrowanej. Funkcja kadrowania musi umożliwiać zapis obrazu z uwzględnieniem marginesu o szerokości definiowanej przez użytkownika skanera. Skaner musi umożliwiać automatyczną korekcję zniekształceń geometrii obrazów wynikających z krzywizny rozłożonych pagin książki. | Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Oprogramowanie | Skaner musi być dostarczony wraz z oprogramowaniem. Oprogramowanie musi posiadać interfejs użytkownika w języku polskim. Oprogramowanie musi umożliwiać: wybór trybu i rozdzielczości skanowania – czarno-biały, odcienie szarości, kolor, z możliwością przełączania w ramach zadania, wybór skanowanego formatu (również formatów niestandardowych) wraz z odpowiednim kadrowaniem, zapis obrazów w formatach: JPEG, TIFF, wielostronicowy TIFF, GIF, BMP, PCX, PNG, możliwość ręcznego kadrowania i podziału obrazu, przy skanowaniu książek, czasopism czy gazet, możliwość automatycznego oraz ręcznego podziału na prawą i lewą stronę, z usunięciem marginesu wewnętrznego, możliwość definiowania wielu masek skanowania oraz ich automatycznego wykorzystania do podziału skanowanych obiektów, możliwości korekcji obrazu: jasność, kontrast, prostowanie, usuwanie zanieczyszczeń, maskowanie zadanych obszarów, możliwość kompletowania dzieł z zeskanowanych obrazów, w sposób umożliwiający ich późniejszą całościową obróbkę, możliwość definiowania i zapisywania zestawów parametrów w celu ich późniejszego, wielokrotnego wykorzystywania. Zapisane w zestawach parametry muszą określać co najmniej ustawienia skanera, formaty wyjściowych plików z obrazami, nazewnictwo plików oraz miejsca ich zapisu, możliwość dodawania metadanych do skanowanych obiektów, możliwość dystrybucji skanowanych obiektów na wskazany udział lokalny bądź sieciowy, | Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Gwarancja | Skaner musi być objęty co najmniej 36-o miesięczną gwarancją, realizowaną przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela w ramach której zapewnione mają być: naprawa sprzętu w miejscu instalacji, wsparcie telefoniczne oraz mailowe w godzinach pracy (bez ograniczeń co do ilości). | Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Dostawa | Urządzenie zostanie dostarczone wraz z dokumentacją w języku polskim (komplet instrukcji oraz podręcznik użytkownika oprogramowania). Dostawa urządzenia musi obejmować: instalację i konfigurację sprzętu, instalację oprogramowania oraz szkolenie dla operatorów w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania. Uczestnicy szkolenia muszą otrzymać materiały szkoleniowe w języku polskim, opisujące czynności operatorskie niezbędne do wykonania podstawowych zadań procesu digitalizacji. | Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Wsparcie | W okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca musi zapewnić: wsparcie dla operatorów w zakresie konfiguracji sprzętu i oprogramowania, pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z bieżącą eksploatacją rozwiązania w środowisku Zamawiającego, okresową diagnostykę oraz operacje kalibracyjne, dwie dodatkowe sesje szkoleniowe dla operatorów w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania. | Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* Spełnia / Nie spełnia* |

*  Wykonawca wykreśla i wypełnia odpowiednio z deklaracją

_____________________________________

Podpis osoby / osób uprawnionych

** Wykonawca wskazuje – 36, 48 lub 60 miesięcy gwarancji

*** Wykonawca wykreśla i wypełnia zgodnie z deklaracją

***** jeżeli dotyczy